中文視窗化水文分析軟體之設計（一）

陳  莉

中華大學土木工程學系 副教授

## 壹、摘要

本研究主要是希望發展出一套適合臺灣地區使用的「水文分析系統」，能提供交談式的輸入程序，包括水利工程常用之流量歷時分析、頻率分析、降雨逕流模式、洪水演算等單元，可針對全國的降雨、流量做更精確的計算﹐使珍貴的水資源更合理有效的運用。本研究已完成軟體系統整體功能之規劃﹐並製作21條主要河川代表站之流量歷時曲線，依此數據評估流域河川的水資源可開發潛能，亦可初步規劃興建水庫的合理容量大小。希望水利界的先進不吝指教，敬請多多提供寶貴的意見，E-Mail為lichen@chu.edu.tw，期使本系統更臻理想。

## 貳、研究背景

臺灣地區雨量雖然豐沛, 約為世界平均值的2.6倍, 乍看之下水資源相當豐富, 但由於降雨在時間分配方面非常不均勻，多集中在5月至10月半年內的梅雨及颱風期，且由於山高河短、坡陡流急，所以大部分的逕流迅速入海，以致無法充分利用﹐每人每年能分配到的總雨量僅為世界平均值的六分之一, 而暴雨洪水更可能造成嚴重之生命財產損失。再加上工商業的高度發展﹐天然河川中可供引用的可靠水源加上水庫調蓄量，仍常常無法有效供應目前的總需水量，若逢久旱不雨，則易發生乾旱情形，使水庫的蓄水降至嚴重下限甚至呆水位形成嚴重缺水。因應這種難題，除了增建水庫開發水源之外，宜設法研究如何建立一套決策支援系統以提高水資源利用效率﹐以預警極端水文災害使損失減輕。

## 參、研究目的

鑑於國外已發展出一些水資源模式的應用軟體，例如HEC-1可計算洪水歷線、HEC-2可作水理分析、HEC-5可規劃水庫操作問題﹑SWMM則是暴雨水流經理模式、STORM模擬都市逕流的量與質關係，但這些模式的輸入程序較煩雜，且某些參數有地域性差異。因而本研究針對上述缺點，欲研擬出一套水文分析應用軟體，除了可適用於臺灣地區各雨量及流量站，包括水利工程常用之各項單元，並可對全國的水資源作更精確的計算。本系統架構在中文版微軟視窗軟體上，不但可提供便利的輸入對話盒方式﹐更可展現美觀的圖表畫面與列印輸出，因而非常便於使用。此系統以C語言為發展程式，配合高效率的演算法，在計算大量水文資料的處理上，更能達到優越的執行效率與一貫性。

## 肆、本系統各項設計之討論

一、程式設計概論

（一）程式設計目標

在規劃一個軟體系統之前，應做好詳盡的評估，預定程式設計的目的與功能，本系統架構在廣泛使用的作業環境Microsoft Windows 98之上，以適合開發的C語言撰寫程式，即希望能達到下列目標：

●擴充性(Extensibility)

●可攜性(Portability)

●可靠性(Reliability)與健全性(Robustness)

●相容性(Compatibility)

●執行速度(Performance)

（二）建立Windows之應用程式

發展Windows應用程式最好的程式語言就是C語言，因為許多Windows的程式設計特性，都是以C程式設計師的觀點來設計的。

建立Windows應用程式的步驟如下:

1.撰寫WinMain及視窗函式並置於C語言的原始檔案內。

2.撰寫功能表﹑對話盒以及其它的資源描述，並置於資源描述檔案(resource script file)內。

3.利用Icon編輯程式(icon editor)建立游標(cursor)，圖像(icon)以及位元圖(bitmap)。

4.利用Dialog編輯程式(dialog editor)建立對話盒。

5.撰寫模組定義並置於模組定義檔案(module-definition file)內。

6.編譯(compile)及鏈結(link)全部的C語言原始檔案。

7.編譯資源描述檔案，然後加諸於可執行檔案(executable file)內。

二、軟體系統設計

（一）系統主功能規劃

本研究將水文分析軟體架構在中文視窗作業系統上，首先設計本軟體的圖像(icon)，在主畫面的選單列中放置六項功能，從左至右依次是檔案、雨量分析、流量分析、頻率分析、降雨逕流和洪水演算，將此六項功能次選單項目整理如表一。

表一、水文分析系統之各選單項目

| 主選單 | 檔案 | 雨量分析 | 流量分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 選單項目 | 開啟舊檔 儲存檔案 另存新檔 列印 | 雨量統計 PMP推估 | 流量統計 PMF推估 流量歷時分析 |
| 洪水演算 | 降雨逕流 | 頻率分析 |
| 河川演算 水庫演算 | 單位歷線 | 極端值第一型 常態分佈 對數常態分佈 皮爾森第三型 對數皮爾森第三型 |

（二）電腦軟硬體

本研究之硬體主機採用個人電腦486以上、雷射印表機、滑鼠，作業環境為Microsoft Windows 98 中文版，設計水文分析系統的主畫面、輔助說明的功能、整體流程的控制等。將已完成的"流量歷時分析"單元，經讀取水文資料庫之日流量檔案、執行其分析演算法、而將圖表展示於電腦螢幕上，最後並以雷射印表機列印出結果。

## 伍、應用實例

一、本軟體之流量歷時分析單元

（一）繪製流量歷時曲線

當進入本系統之主選單畫面，在「流量分析」中以滑鼠選擇"流量歷時分析"單元，按滑鼠一次則可開啟輸入對話盒。以淡水河之霞雲站為實例，說明使用者之操作流程，首先應確定欲分析水文站所屬之流域與測站本身之電腦編號，本軟體系統之輸入設計為直接讀取水文資料庫檔案，故所有電腦編號依此標準，查得淡水河流域編號為1140，霞雲測站編號為H054，其流量資料之紀錄年份為民國52至84年，先拉捲軸選取"流域編號"，即為1140，此時螢幕將顯示出淡水河流域中所有的流量站編號，再拉下捲軸選取"測站編號"，即為H054，則對話盒下方自動顯示"測站名稱"為霞雲，以及資料之"民國年份"為52-84，如圖一所示。

將滑鼠移至"執行"鈕按一下，畫面呈現本站日流量歷時分析表格，如圖二所示，在表格畫面中任意位置按一次滑鼠左鍵，可轉換呈現日流量歷時曲線圖形，如圖三所示

圖一 流量歷時分析之輸入對話盒

圖二 淡水河霞雲站之流量歷時表格

圖三 淡水河霞雲站之流量歷時圖形

## 陸、結論與建議

1、本研究建立之「水文分析軟體系統」是一適合臺灣地區使用的微軟視窗應用軟體，目前已架構完成主選單畫面與操作流程設計，其中流量歷時分析單元已完成，包括其對話盒輸入、程式計算、螢幕製表、繪圖與輸出列印等功能，可提供非常便利的操作使用方式。

2、在日流量歷時分析方面，以C語言在視窗系統上撰寫程式，採用高效率的快速排序法，使數十年的日流量資料(一萬多筆)，可在486以上的硬體上僅數秒內顯示結果，在效率與精確度上均令人滿意。

3、未來將陸續完成頻率分析、雨量分析、降雨逕流與洪水演算等單元, 希望能以物件導向之C++語言來撰寫程式，達到具備彈性，易於維護的優點，系統結合多媒體展示，在影音輸出上都更理想，再建構管理大量資料之資料庫系統，使複雜的全省雨量、流量資料加以整理，預期將能提供更完善之使用功能。

4、將來預計完成雨量分析、洪水演算、降雨逕流、頻率分析等單元，敬請水利界各位先進指教。E-Mail：lichen@chu.edu.tw