作一位多元化的水利專家

賴泉基

成功大學水利暨海洋工程學系教授

近日台北市中山橋拆與不拆的問題，引起政府機關、學者與社會人士的廣泛討論，筆者曾實際接觸過一些海岸工程(彰濱工業區發展一、二期)河川工程(北港溪、濁水溪)等之模型試驗工作，近幾年亦稍涉獵二維之河口及河川洪水之數值模型計算，願對此次中山橋拆與不拆，所依據的數據，提出個人看法。

水工模型試驗是藉由「模型律」連接模型與實體的關係，在自由河川水流下，水流回重力導引所作用的模型律為福祿數律，在這種模型律下為了保持水流呈現與實體一樣的「湍流」狀態，有時不得不將垂直向(即地心引力方向或水深方向)的比例放大，如此方可增加模型之深度，提高模型水位相對之量測準確度。以探討洪水水位為主的水工模型，一般均不考慮河床在洪水期的變化，稱定床模型，模型建構完成，須經檢證其是否可反應其實形之狀況為基礎，而所謂檢証乃依昔日一場或數場洪水水位及流量之記錄為基礎，調整模型河道中之「河床粗糙度」，使量測重點的水位，恰可近於昔日記錄，如此乃認定此種河道模型可具重現性，即可用之合理的顯示或預測某一頻率洪水，在河道中的洪水水位分佈，或某一測點的洪水時間歷程;數值模式也是架構於牛頓力學下的模型，以筆者較熟悉約有限差分或有限體積模式而言，理論上應可完整描述水流在河道中的流動，但因計算能力及計算機容量的限制，目前的一維及二維，甚至是三維模式中仍有經驗係數需藉由檢証後給定。

因此，無論是水工模型試驗或是數值模式，都需經過模型或模式之檢証，此種檢証過程即包含隨機及人為判斷之因子或變異性在內，因此經由水工模型或數值模式所獲得的數據是設計值，而非絕對值，設計值需考慮安全因子、並需由有經驗之工程師判核才可設定，因此中山橋之拆與否，由水文、水理所推估的數據，固為重要的判定因素，但本人認為其並非是唯一的考量因素，昔日完全以水理觀點所訂出之河川整治方法，也應以多元化之工程與社會因素詳加考量後，予以修訂配套;也須如此，我們的自然與社會資源，方可和協且可保有之永續發展。本人以水利工程師的身份，願站出作此呼籲。