降雨強度公式應用之研究

余濬(1)     吳瑞賢(2)

(1)中華民國水利技師公會全聯會理事

台北市水利技師公會常務理事

(2)國立中央大學土木系教授

- 前言

降雨強度公式主要係應用於合理化公式（Rational Formula）上，而合理化公式自Emil Kuichling氏於1889年提出以來，至今已有百年歷史，目前仍廣泛地使用在小面積集水區洪峰流量推估之用。在合理化公式Q = CIA/360中，代表降雨強度之I值估算，實佔有十分重要之地位，因此，國內有許多相關政府單位，分別分析及整理出不同之降雨強度公式，惜這些公式通常未特別說明使用時之適用範圍（或限制條件），本文即是就國內常用各種降雨強度公式其當初分析及整理時，所採用之降雨類別與降雨延時，予以探討而述明其適用範圍，並對降雨強度公式可應用之方法作一說明。

貳、降雨強度公式之型式及單位

降雨強度公式之型式主要分為二參數及三參數兩種，二參數型式有Talbot公式I = A / (t + B)，Sherman公式I = A / t n〔歐陽嶠暉，1983；林秋裕，1984〕，石黑公式I = A / ( t 0.5 + B) 〔張玉田，1974；索明，1977〕，國內常用者為Talbot公式及Sherman公式；三參數型式有Horner公式I = A / (t + B) n，Clerland式I = A / (t n + B ) 〔余濬，1983a；1983b〕，國內常用者為Horner 公式；各公式中之係數A、B、n，為無因次單位，其值依不同集水區降雨特性而異。當三參數型式Horner公式I = A / (t + B) n中之n = 1時，即為Talbot公式I = A / (t + B)，而當公式中之B = 0時，即為Sherman公式I = A / t n，因此三參數之Horner公式其精度較二參數之Talbot公式及Sherman公式為佳。

降雨強度公式I之單位，公制為厘米/小時 (mm/hr)，英制為英吋/小時 (inch/hr)，但公式中之t，由於降雨強度公式推導時係以分鐘作為單位，因此t需以分鐘為單位代入即可，而無需另外換算為小時 (hr)。

參、降雨強度公式適用之範圍

降雨強度公式適用之範圍，需視該降雨強度公式於當初分析時，所選用之降雨資料而異。以省住都局之降雨強度公式為例〔台灣省公共工程局，1969〕，其降雨資料係選用2小時 (短延時) 以內之暴雨 (Storm)，降雨延時分別採用5、10、15、20、30、40、60、80、100、120分鐘予以分析而得，其適用對象為都市雨水下水道；若以中央氣象局〔台灣省水利局，1988〕之降雨強度公式為例，其降雨資料係選用24小時 (長延時) 以內之降雨，降雨延時分別採用5、10、20、30、40、60、80、90、100分鐘及2、3、4、6、12、18、24小時予以分析而得，其適用對象為一般性之氣象、排水、防洪；再以省水利局之降雨強度公式為例〔台灣省水利局，1988〕，其降雨資料係選用24小時 (長延時) 以內之降雨，降雨延時分別採用10、20、30、40、60、90分鐘及2、3、4、6、12、18、24小時予以分析而得，其適用對象為河川之排水及防洪；至於，特別針對山坡地為適用對象之降雨強度公式，則有行政院農委會「水土保持技術規範」〔行政院農委會，1996〕內之公式；另外，亦有以颱風雨(長延時)為降雨資料予以分析者，如台北市政府〔台北市政府，1990〕，其適用對象為抽水站排水之用。以下將國內常見降雨強度公式適用之範圍，整理於表3-1，另為便於本文中對照引用，部分常用之降雨強度公式則摘錄於表3-2 ( a )、( b )、( c )、( d )。

表3-1  國內降雨強度公式適用之範圍表

| 降雨分類 | 降雨延時範圍 | 提供公式之機關 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短延時降雨 | 5分~2時 | 省住都局、台北市政府 | 公式見表3-2(a) (b) |
| 長延時降雨 | 5分~24時 | 中央氣象局 | 公式見表3-2(c) |
|  |  | 農委會(水土保持規範) |  |
|  | 10分~24時 | 省水利處 |  |
| 颱風雨 | 1時~48時 | 省住都局、台北市政府 | 公式見表3-2(d) |

表3-2 ( a )  省住都局(短延時)降雨強度公式表

| 地區 | 頻率年 |
| --- | --- |
|  | 2年 | 3年 | 5年 |
| 基隆 | 256.0 / t 0.3582 | 292.9 / t 0.3885 | 326.3 / t 0.3934 |
| 台北 | 6237 / (t + 38.96) | 7453 / (t + 44.76) | 8606 / (t + 49.14) |
| 桃園 | 6285 / (t + 43.90) | 7133 / (t + 46.14) | 7748 / (t + 46.22) |
| 新竹 | 220.0 / t 0.313 | 247.9 / t 0.321 | 285.9 / t 0.341 |
| 台中 | 6713 / (t + 46.48) | 7208 / (t + 47.44) | 7831 / (t + 47.23) |
| 彰化 | 6713 / (t + 46.48) | 7208 / (t + 47.44) | 7831 / (t + 47.23) |
| 雲林 | 8383 / (t + 36.45) | - - - - - | 11410 / (t+46.81) |
| 台南 | 457 / (t + 5) 0.433 | 458 / (t + 5) 0.415 | 500 / (t + 5) 0.413 |
| 高雄 | 6347 / (t + 45.84) | 7379 / (t + 52.49) | 8059 / (t + 52.76) |
| 屏東 | 331.28 / t 0.3993 | 327.75 / t 0.3730 | 420.54 / t 0.4141 |
| 宜蘭 | 280.0 / t 0.3858 | 311.7 / t 0.3952 | 325.8 / t 0.3753 |
| 花蓮 | 279.6 / t 0.407 | 292.9 / t 0.380 | 306.8 / t 0.379 |
| 澎湖 | 251.7 / t 0.3762 | 258.2 / t 0.3465 | 284.2 / t 0.3515 |

資料來源：台灣省水利局(1988)，台灣水文資料電腦檔應用之研究(3)。

表3-2 ( b )  台北市政府(短延時)降雨強度公式表

| 地區 | 頻率年 |
| --- | --- |
|  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 台北 | 8606 / (t + 49.14) | 346.3 / t 0.330 | 363.7 / t 0.327 |

資料來源：台北市政府工務局（1989），台北市山坡地開發建築基地規劃設計技術規範。

表3-2 ( c )  中央氣象局(長延時)降雨強度公式表

| 地區 | 頻率年 |
| --- | --- |
|  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 基隆 | 1054.3 / (t + 18) 0.63521 | 1304.7 / (t + 22) 0.64592 | 1653.8 / (t + 28) 0.66329 |
| 台中 | 1165.1 / (t + 20) 0.63096 | 1226.3 / (t + 23) 0.60598 | 1291.1 / (t + 27) 0.58511 |
| 台南 | 1199.7 / (t + 17) 0.62310 | 1720.3 / (t + 25) 0.65239 | 2566.2 / (t + 35) 0.69246 |
| 台東 | 603.7 / (t + 5) 0.53884 | 673.8 / (t + 4) 0.53630 | 742.1 / (t + 3) 0.53571 |
| 高雄 | 992.1 / (t + 22) 0.58917 | 1985.0 / (t + 50) 0.65699 | 6453.2 / (t + 113) 0.79529 |
| 台北 | 1891.3 / (t + 25) 0.73365 | 2067.3 / (t + 27) 0.72115 | 2116.7 / (t + 28) 0.70325 |
| 新竹 | 1431.5 / (t + 32) 0.66672 | 1806.7 / (t + 37) 0.67791 | 2293.8 / (t + 43) 0.69514 |
| 恆春 | 1065.5 / (t + 20) 0.60212 | 1376.8 / (t + 26) 0.61925 | 1746.2 / (t + 32) 0.63850 |
| 宜蘭 | 815.8 / (t + 18) 0.56006 | 954.5 / (t + 23) 0.55218 | 1077.2 / (t + 28) 0.54251 |
| 花蓮 | 839.1 / (t + 20) 0.57040 | 926.5 / (t + 21) 0.56381 | 1012.1 / (t + 22) 0.56012 |
| (續) |
| 地區 | 頻率年 |
|  | 25年 | 50年 | 100年 |
| 基隆 | 1776.0 / (t + 30) 0.66854 | 2229.3 / (t + 37) 0.68663 | 2931.7 / (t + 47) 0.71249 |
| 台中 | 1298.3 / (t + 28) 0.57733 | 1422.4 / (t + 35) 0.56563 | 1627.7 / (t + 46) 0.56169 |
| 台南 | 2969.4 / (t + 39) 0.70857 | 4688.2 / (t + 52) 0.76040 | 7873.2 / (t + 68) 0.82268 |
| 台東 | 733.8 / (t + 3) 0.53781 | 842.0 / (t + 2) 0.53836 | 907.2 / (t + 1) 0.53880 |
| 高雄 | 11236.1/(t+147) 0.86342 | 163227.1/(t+333) 1.19602 | 2579820/(t+540) 1.52818 |
| 台北 | 2104.1 / (t + 28) 0.69609 | 2043.3 / (t + 28) 0.67373 | 2013.0 / (t + 29) 0.65525 |
| 新竹 | 2529.1 / (t + 46) 0.70444 | 3156.7 / (t + 52) 0.72303 | 3993.9 / (t + 59) 0.74548 |
| 恆春 | 1883.5 / (t + 34) 0.64529 | 2404.7 / (t + 41) 0.66921 | 2977.3 / (t + 47) 0.69038 |
| 宜蘭 | 1121.6 / (t + 30) 0.54014 | 1272.5 / (t + 37) 0.53406 | 1455.9 / (t + 46) 0.53051 |
| 花蓮 | 1031.5 / (t + 22) 0.55820 | 1089.0 / (t + 22) 0.55288 | 1172.1 / (t + 23) 0.55226 |

資料來源：台灣省水利局(1988)，台灣水文資料電腦檔應用之研究(3)。

表3-2 ( d )  台北市政府(颱風雨)降雨強度公式表

| 地區 | 頻率年 |
| --- | --- |
|  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 台北 | 4867 / (t + 48.3) | 6649 / (t + 55.4) | 227 / t 0.294 |

資料來源：台北市政府工務局（1989），台北市山坡地開發建築基地規劃設計技術規範。

肆、降雨強度公式之應用

4.1應用於合理化公式

降雨強度公式應用於合理化公式以推估小流域集水區之洪峰流量，此乃為水利工程師所最常用者，典型的例子為：已知某地區(以台北地區為例)其集水區面積為2.0公頃，逕流係數為0.8，集流時間為5分鐘，其五年一次頻率暴雨之洪峰流量可利用合理化公式估算如下。

因暴雨屬短延時之降雨，故由表3-2（b）查得五年一次頻率之I = 8606 / (t + 49.14)，則降雨強度為，

I = 8606 / (5 + 49.14) = 158.96 mm/hr

利用合理化公式

Q = CIA / 360

=0.8×158.96×2.0 / 360 = 0.706 cms

4.2推估不同降雨延時之降雨量(如時雨量或日雨量)

4.2.1 推估短延時(暴雨)之降雨量

如欲推估台北市五年一次頻率暴雨之(a) 30分鐘降雨量(b) 60分鐘降雨量(c) 90分鐘降雨量。

由表3-2（b）查得五年一次頻率之I = 8606 / (t + 49.14)

30分鐘降雨量

I = 8606 / (30 + 49.14) = 108.74 mm/hr

P= 108.74×(30 / 60) = 54.37 mm

60分鐘降雨量

I = 8606 / (60 + 49.14) = 78.85 mm/hr

P= 78.85×(60 / 60) = 78.85 mm

90分鐘降雨量

I = 8606 / (90 + 49.14) = 61.85 mm/hr

P=61.85×(90 / 60) = 92.78 mm

4.2.2 推估長延時之降雨量

如欲推估台北市十年一次頻率降雨之(d)3小時降雨量(e)12小時降雨量(f) 24小時降雨量(即一日降雨量)。

由表3-2（c）查得十年一次頻率之I = 2067.3 / (t + 27) 0.72115

3小時降雨量

I = 2067.3 / (3×60 + 27) 0.72115 = 44.18 mm/hr

P= 44.18×3 = 132.54 mm

12小時降雨量

I = 2067.3 / (12×60 + 27) 0.72115 = 17.51 mm/hr

P= 17.51×12 = 210.12 mm

24小時降雨量(一日降雨量)

I = 2067.3 / (24×60 + 27) 0.72115 = 10.76 mm/hr

P= 10.76×24 = 258.24 mm

4.3求算設計雨型

設計雨型為水利工程上許多電腦模式所不可欠缺之基本資料〔顏清連、許銘熙，1988〕。為模擬X頻率年之最大降雨，其設計雨型求算方法有許多種〔余濬，1988〕，通常在應用合理化公式時，配合該地區X頻率年降雨強度公式求算設計雨型，其方法之一〔下水道雨水調整池技術基準（案），1984；調節池計畫設計，1988〕乃是：以某一時距為降雨時間單位△T（一般以集水分區之集流時間Tc作為時距△T），一場設計雨型可由N個△T構成，則其降雨延時為N△T。然後再將不同降雨時間△T , 2△T, 3△T, 4△T…, N△T代入降雨強度公式，計算其對應之累積降雨強度a, b, c, d…，而後再求各段降雨時間之降雨強度a, 2b-a, 3c-2b, 4d-3c…，最後則依降雨尖峰發生時間之不同，可分為前峰式、中央式及後峰式等三種設計雨型，其中前峰式設計雨型係降雨尖峰a發生在降雨之最初時刻，2b-a, 3c-2b, 4d-3c…依序排列遞減之，後峰式設計雨型係降雨尖峰a發生在降雨之最末時刻，而2b-a, 3c-2b, 4d-3c…則依相反次序排列之，至於中央式設計雨型係降雨尖峰a發生在降雨之中間時刻，而2b-a及 3c-2b則分別排列於a之右側及左側，其餘依此類推之。

如欲推估台北市五年一次頻率30分鐘暴雨（短延時）之設計雨型，可由表3-2（b）查得五年一次頻率之I = 8606 / (t + 49.14)，設集水分區之集流時間為5分鐘，因此以5分鐘作為時距△T，累積降雨強度a, b, c, d…以及各段降雨時間之降雨強度a, 2b-a, 3c-2b, 4d-3c…之計算詳見表4-1 降雨強度計算表，前峰式、中央式及後峰式等三種設計雨型之排列，詳見表4-2 設計雨型排列表，前峰式、中央式及後峰式設計雨型圖詳見圖4.1、圖4.2、圖4.3。

表4-1 降雨強度計算表

| 降雨延時 （min.） | 降雨強度 （mm/hr） |
| --- | --- |
| 5 | a | 158.958 | a | 158.958 |
| 10 | b | 145.519 | 2b-a | 132.080 |
| 15 | c | 134.175 | 3c-2b | 111.487 |
| 20 | d | 124.472 | 4d-3c | 95.363 |
| 25 | e | 116.078 | 5e-4d | 82.502 |
| 30 | f | 108.744 | 6f-5e | 72.074 |

表4-2 設計雨型排列表

| 降雨時間 （min.） | 降雨強度 （mm/hr） |
| --- | --- |
|  | 前峰式 | 中央式 | 後峰式 |
| 5 | 158.958 | 82.502 | 72.074 |
| 10 | 132.080 | 111.487 | 82.502 |
| 15 | 111.487 | 158.958 | 95.363 |
| 20 | 95.363 | 132.080 | 111.487 |
| 25 | 82.502 | 95.363 | 132.080 |
| 30 | 72.074 | 72.074 | 158.958 |

至於，如欲推估長延時降雨之設計雨型，其作法相同，惟選用之降雨強度公式需為長延時者。此外，不以降雨強度公式推估設計雨型之方法，國內可參考省住都局〔台灣省公共工程局，1969〕及省水利局〔台灣省水利局，1984〕之作法。

4.4概估颱風雨之頻率年

如欲知某一場颱風在台北地區之頻率年，首先，由表3-2(d) 查得5年一次頻率颱風雨之I5 = 4867 / (t + 48.3) ，10年一次頻率颱風雨之I10 = 6649 / (t + 55.4)，20年一次頻率颱風雨之I20 = 227 / t0.294，分別將不同降雨延時(1小時、2小時、3小時…24小時)之降雨強度，計算列於表4-3，其圖形見圖4.4。其次，將該場颱風(以民國八十七年十月瑞伯颱風為例) 降雨量資料，詳見表4-4 (五堵雨量站)，分析不同降雨延時(1小時、2小時、3小時…24小時)下之最大降雨量，並將之換算為降雨強度，見表4-5，最後將表4-5與表4-3之降雨強度，合併繪成圖4.5，由圖4.5中可看出其頻率年在10~20年之間，且接近20年頻率。至於確實之頻率年，則需用其他之方法詳為計算研判之，因已非屬本文範疇，故不另贅述之。

表4-3 台北地區不同頻率年颱風雨降雨強度計算表

| 頻率年 | 降雨延時(hr) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5年 | 44.94 | 28.92 | 21.32 | 16.88 | 13.97 | 11.92 | 10.39 | 9.21 | 8.27 | 7.51 | 6.87 | 6.33 |
| 10年 | 57.62 | 37.91 | 28.25 | 22.51 | 18.71 | 16.01 | 13.99 | 12.42 | 11.17 | 10.14 | 9.29 | 8.57 |
| 20年 | 68.12 | 55.56 | 49.31 | 45.32 | 42.44 | 40.22 | 38.44 | 36.96 | 35.70 | 34.61 | 33.66 | 32.81 |

(續)

| 頻率年 | 降雨延時(hr) |
| --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5年 | 5.88 | 5.48 | 5.13 | 4.83 | 4.56 | 4.31 | 4.10 | 3.90 | 3.72 | 3.56 | 3.41 | 3.27 |
| 10年 | 7.96 | 7.43 | 6.96 | 6.55 | 6.18 | 5.86 | 5.56 | 5.30 | 5.05 | 4.83 | 4.63 | 4.45 |
| 20年 | 32.04 | 31.35 | 30.72 | 30.15 | 29.61 | 29.12 | 28.66 | 28.23 | 27.83 | 27.45 | 27.10 | 26.76 |

表4-4 瑞伯颱風降雨量表(五堵雨量站，87年10月15~16日)

| 降雨時間 | 87年10月15日 |
| --- | --- |
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| P(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |

(續)

| 降雨時間 | 87年10月15日 |
| --- | --- |
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| P(mm) | 1 | 0 | 11 | 12 | 19 | 37 | 26 | 42 | 34 | 31 | 41 | 57 |

(續)

| 降雨時間 | 87年10月16日 |
| --- | --- |
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| P(mm) | 5 | 6 | 24 | 4 | 17 | 14 | 12 | 24 | 17 | 2 | 8 | 1 |

(續)

| 降雨時間 | 87年10月16日 |
| --- | --- |
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| P(mm) | 5 | 12 | 34 | 20 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |

表4-5 瑞伯颱風不同降雨延時之最大降雨量及降雨強度計算表

|  | 降雨延時(hr) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| P(mm) | 57 | 98 | 129 | 163 | 205 | 231 | 268 | 287 | 299 | 310 | 322 | 334 |
| I(mm/)hr | 57.00 | 49.00 | 43.00 | 40.75 | 41.00 | 38.50 | 38.29 | 35.88 | 33.22 | 31.00 | 29.27 | 27.83 |

(續)

|  | 降雨延時(hr) |
| --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| P(mm) | 345 | 357 | 374 | 393 | 410 | 422 | 433 | 435 | 443 | 453 | 473 | 492 |
| I(mm/)hr | 26.54 | 25.50 | 24.93 | 24.56 | 24.12 | 23.44 | 22.79 | 21.75 | 21.10 | 20.59 | 20.57 | 20.50 |

伍、結論與建議

1. 應用降雨強度公式時，需依該公式所適用之降雨類別（暴雨、降雨、颱風）以及降雨延時（短延時、長延時）而慎選之，以避免誤差過大。

2. 國內之降雨強度公式，無論短延時或長延時者，其最小t值係自5分鐘或10分鐘開始分析，故當t值小於5分鐘或10分鐘時，以該公式所求算之降雨強度是否適當，有待進一步之探討。

3. 國內仍有許多地方之颱風雨降雨強度公式，尚未被政府相關單位整理及分析，建議儘速予以完成並公佈之。

參考文獻

台北市政府工務局（1989），台北市山坡地開發建築基地規劃設計技術規範。

台北市政府（1990），台北市下水道工程設施標準。

台灣省水利局(1988)，台灣水文資料電腦檔應用之研究(3)。

台灣大學水工試驗所(1989)，台北市雨水下水道規劃手冊（上、下冊）。

台灣省公共工程局(1969)，台北地區設計暴雨歷程線之推演。

台灣省公共工程局(1969)，台北市雨水下水道系統規劃報告。

台灣省水利局(1984)，台灣省普通河川治理規劃實務(稿)。

行政院農委會(1996)，水土保持技術規範。

余濬(1983a)，〝Horner暴雨率公式運用電腦之求法及其在台北市雨水下水道之應用〞，中國農業工程學報，第29卷第2期。

余濬(1983b)，〝暴雨率Horner公式之修正及其與Horner公式在台北市、高雄市雨水下水道之應用〞，中國土木水利工程學會72年年會研討會。

余濬(1988)，〝降雨設計雨型之研究〞，台灣大學土木研究所碩士論文。

林秋裕(1984)，下水道工程，茂昌圖書公司。

索明(1977)，應用水文統計學，偉成文化事業公司。

張玉田(1974)，〝降雨特性新計算法之研究〞，台灣水利，第22卷第1期。

歐陽嶠暉(1983)，下水道工程學，長松出版社。

顏清連、許銘熙(1988)，電腦在水利工程上之應用，中國土木水利工程學會。

下水道雨水調整池技術基準（案）(1984)，日本下水道協會。

調節池計畫設計(1988)，都市水文研究－，山海堂。